# Załącznik nr 4

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOLNYM

# Kody CPV:

# 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.

# 45410000-4 Tynkowanie.

Lokalizacja: Budynek Szkoły Podstawowej w Witkowice ul. Beskidzka 98.

Inwestor:  Zespół Szkolno Przedszkolny w Witkowicach ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty.

.

l. Wstęp.

# 1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej w zakresie ich wymiany i wykonania prac towarzyszących:

* Wykucie z muru okien drewnianych, dostawa i wstawienie nowych okien z PCV, system np.VEKA seria DPQ-76, Uw 1,1, okleina obustronna kolor srebrno-szary 7155.05 (RAL 7044), okucia  np.WINKHAUS, pakiet szybowy z ciepłą ramką w kolorze jasno szarym RAL 7035 EN 673, klamka typ 1006 T40 F1 srebrna, listwy przy szybowe SL82 srebrno szare 7155.05, nawietrzak np. AERECO EMM 737 RAL 7045 w ilości 1 szt./1 okno. Montaż nakładek renowacyjnych na parapety z PCV kolor " marmurek popielaty" z bocznymi zakończeniami o szerokości do 50 cm osadzone na kleju systemowym.

Montaż parapetów z blachy stalowej 0,7 mm kolor grafit z zaślepkami z tworzywa (szerokość 30-45 cm).

* Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Odbudowa ościeży wewnętrznych płytami G-K 12,5 mm z wykończeniem naroży kątownikami aluminiowymi z profilem zaokrąglonym.

# 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

# 1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej oraz innych podobnych prac związanych z montażem stolarki zewnętrznej.

# 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

# 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z niniejszą  SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

# 2. Materiały.

Wymagania ogólne:

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót  budowlanych  spełniające wymagania podstawowe, określone w warunkach 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także  powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

# Wymagania szczegółowe dla okien:

# Okna z PCV system VEKA seria DPQ-76, Uw 1,1:

# Okleina obustronna kolor srebrno-szary 7155.05 (RAL 7044).

# Okucia WINKHAUS.

# Pakiet szybowy z ciepłą ramką w kolorze jasno szarym RAL 7035 EN 673.

# Klamka typ 1006 T 40 F1 srebrna.

# Listwy przy szybowe SL82 srebrno szare 7155.05.

# Nawietrzak AERECO EMM 737 RAL 7045.

# Osłonki zawiasów ramowych i skrzydła F-1- ELOX

# Zaślepki otworów odwadniających RAL 7001-srebrno-szary.

# Dyble stalowe wkręcane Fi 7,5x150 mm z uszczelkami polipropylenowymi.

- Odporność na obciążenie wiatrem – C2.

- Wodoszczelność okna nieosłonięte -  5A wg: PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi - Wodoszczelność -- Metoda badania” .

- Substancja niebezpieczne – nie zawiera.

- Nośność urządzeń zabezpieczających – 350N.

- Przepuszczalność powietrza – 2.

- Przenikalność cieplna okna U W/m2K – 1,1.

- Współczynnik promieniowania słonecznego g: 4x14x4x14x4 Ar U=0,6 EN 673 – 0,53.

- Współczynnik przepuszczalności światła „Lt”: 4x14x4x14x4 Ar U=0,6 EN 673 – 0,74.

Uwagi:

  - Przy dokonywaniu pomiarów roboczych przez wykonawcę, uwzględnić grubość ocieplenia szpalet zewnętrznych i grubość profilowania pod parapety zewnętrzne.

# Można zastosować inny system okien i wyposażenia o równorzędnych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym.

# Wymagania szczegółowe dla materiałów montażowych:

- Silikon neutralny.

- Zaprawa tynkarska.

- Klej do styropianu.

- Płyty styropianowe twarde.

- Płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5mm.

- Klej gipsowy do płyt G-K.

- Gips szpachlowy.

- Narożniki aluminiowe z krawędzią zaokrągloną.

- Szpachlówka emulsyjna.

- Parapety z blachy stalowej 0,7 mm kolor grafit z zaślepkami z tworzywa (szerokość 30-45 cm).

- Blacha stalowa powlekana grub. 0,5 mm kolor grafit na obróbki podokienne w sali komputerowej.

- Nakładki renowacyjne z PCV o szerokości do 50 cm w kolorze – marmurek z odcieniem popielatym, z nakładkami bocznymi z PCV, przystosowane do zainstalowania na istniejących parapetach drewnianych i z lastryka o grubości do 5 cm.

- Klej do montażu nakładek renowacyjnych.

- Pianka poliuretanowa nisko rozprężna np. GREINPLAST SPN wg  Aprobaty technicznej ITB nr  AT-15-2815/2015.

Parametry:

| System utwardzania | polimeryzacja z udziałem wilgoci |
| --- | --- |
| Czas tworzenia naskórka | ok. 8 minut (przy 20°C/65% RH) |
| Czas pyłosuchości | ok. 20 minut (przy 20°C/65% RH) |
| Szybkość twardnienia | ok. 45 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65% RH) |
| Gęstość względna | ok. 21 kg/m (pianka utwardzona) |
| Odporność termiczna | od -40°C do +100°C (pianka utwardzona) |
| Temperatura aplikacji | od -10°C do +30°C |
| Izolacyjność akustyczna | do 58 dB |
| Nasiąkliwość wodą | 0,2 kg/m² (24 h) |
| Stabilność wymiarów | ˂5% |
| Naprężenia ściskające | ˃35 kPa (przy 10% odkształceniu) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 90 kPa |

Warunki przechowywania materiałów.

# Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

# opadami  atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej

lub kilku warstwach  w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć.

# 3. Sprzęt.

# Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru..

# 4. Transport.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Stolarka powinna być transportowana na specjalnych stojakach.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

# 5. Wykonanie robót.

Poniżej przedstawione roboty budowlane związane z wymianą stolarki i wykonaniem innych robót towarzyszących należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności, gdyż obiekt będzie użytkowany przez cały okres wykonywania robót.

Teren, na którym prowadzone będą roboty należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Nad wejściami należy zainstalować daszki ochronne. W czasie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi w strefie niebezpiecznej.

Posadzki w pomieszczeniach na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z:

- Przedmiarem robót.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I-

II. Arkady, Warszawa 1990 z obowiązkiem stosowania aktualnych Polskich i Europejskich norm.

- Aprobatami technicznymi wydanymi przez upoważnione jednostki dla zastosowanych systemów.

- Obowiązującymi Polskimi i Europejskimi normami.

- Warunkami technicznymi jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg Dz. U. z  2002 r  nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Innymi przepisami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego.

- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów stolarki okiennej.

Roboty do wykonania w ramach niniejszej SST :

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu powierzchni ościeży,  należy je naprawić i skorygować.

# Okna należy montować w ościeżach w miejscach obecnie istniejących okien.

# 5.1.       Osadzanie stolarki okiennej z PCV.

Przy montażu  stolarki  okiennej ściśle stosować z instrukcję producenta, dołączoną do wyrobu.

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad montażu:

* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Dybla kotwiące

osadzać w  ościeżach murów konstrukcyjnych z zastosowaniem odpowiednich uszczelnień zabezpieczających

przed przedostawaniem się wody deszczowej z przestrzeni ościeżnic.

* Uszczelnienie ościeżnic należy wykonać pianką poliuretanową i kitem  trwale plastycznym, a szczelinę osłonić.

* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą

materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu

materiałów  wydzielających  związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

* Osadzenie parapetów  wewnętrznych wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

* Osadzenie parapetów  zewnętrznych  wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Wymagania dodatkowe dla okien PCW:

1. W żadnym przypadku okno nie może być wciśnięte siłą w otwór okienny.

2. Otwór w murze musi być większy od wymiarów okna 15 – 20 mm z każdej strony.

3. Do mocowania okien służą kotwy lub dyble metalowe rozmieszczane w rozstawie 20-50cm. na całym obwodzie ościeżnic.

4. Okna uszczelniać pianką poliuretanową.

5. Uszkodzone tynki  na ościeżach zewnętrznych uzupełnić zaprawą klejową i pokryć tynkiem.

6. Uszkodzone tynki na ościeżach wewnętrznych uzupełnić zaprawą tynkarską.

7. Przestrzeń pod oknami i za istniejącymi parapetami wypełnić styropianem i klejem.

8. Istniejące przestrzenie pomiędzy parapetami wewnętrznymi a dolnymi ościeżnicami pokryć osłonkami z PCV.

9. Szpalety wewnętrzne przy oknach, na całej powierzchni, odbudować z zastosowaniem płyt gipsowo kartonowych oraz w

koło wzmocnić narożnikami aluminiowymi o profilu łukowym.

5.2.        Osadzenie parapetów zewnętrznych.

- Wyprofilować podłoże pod parapet zaprawa,  uzupełnić spadki styropianem i siatkować.

- Dopasować na całej długości wywiniętą krawędź parapetu do wyżłobienia w oknie.

- Przykleić parapet na nisko rozprężnej piance poliuretanowej stosując odpowiednie rozpórki drewniane zabezpieczające przed rozkurczaniem się pianki. Wymagany spadek poprzeczny parapetu  - minimum 2 % w kierunku zewnętrznym.

- Nakładki z tworzywa sztucznego na styku ze szpaltą zewnętrzną, uszczelnić silikonem naturalnym.

6. Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów

drewnopodobnych  i   tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie:

- zgodności wymiarów,

- jakości materiałów z których  została  wykonana stolarka,

- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- prawidłowości zmontowania i uszczelnienia okien.

- prawidłowości zmontowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych.

- wykonanych uzupełnień tynkarskich.

- odbudowa szpalet wewnętrznych płytami G-K.

7. Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe robót określa przedmiar robót.

Ilość wymienianych okien oraz ich ilości,  określona jest  w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

Ogólne warunki dot. odbioru robót podane są  w umowie zawartej  z wykonawcą

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności.

Ogólne warunki dot. płatności podane są  w umowie zawartej  z wykonawcą.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje dostawę i montaż wszystkich elementów oraz wykonaniem wszystkich czynności przygotowawczych,

pomocniczych, podstawowych  i  zakończeniowych. Cena obejmuje również dopasowanie i wyregulowanie stolarki

po montażu i w okresie gwarancji oraz  ewentualną  naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane.

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

- PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

# PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja

# PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych.

Część 1:  Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

- PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych.

Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej

- PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych.

Część 3: Metoda badania powrotu po odkształceniowego

- PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych.

Część 4:  Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badań.

# PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1279-1 do 6 Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne.

- PN-EN ISO 11600:2004  Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-EN 13141-2:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań.

Część 2: Wywiewniki i nawiewniki.

Inne :

Aprobata Techniczna ITB dla zastosowanego systemu.

- STW i ORB (standardowa) „Montaż drzwi balkonowych i okien (kod CPV45421100-5)”, wydana przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. Warszawa

- Instrukcją montażu stolarki dla zastosowanego systemu.

- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA OKIEN PRZY SKŁADANIU OFERTY OD WYKONAWCY ROBÓT:

•	Deklaracje zgodności.

•	Deklaracje właściwości użytkowych.

•	Aprobata techniczna wydana przez ITB.

•	Certyfikat jakości.

•	Atest higieniczny PZH.

Załączniki: 8 szt. rysunków okien ze wskazaniem pomieszczeń, z podaniem wstępnych pomiarów i sposobu ich otwierania.

Opracował: Adam Żużałek

luty 2020 r.

Budynek Szkoły Podstawowej w Witkowice ul. Beskidzka 98.

Wymiana okien - załącznik.

RYSUNKI Z WYMIARAMI OKIEN PCV-widok od wewnątrz.:

Poz. 1. (Sala komp.)

Poz. 2. (Sale 6; 8)

Poz. 3. (klatka sch.)

Poz. 4. (Sala  10)

Poz. 5. (Sale 3;4)

Poz. 6. (Sale 1; 2; pedagog)

# Okna z PCV  system VEKA seria DPQ-76, Uw 1,1:

# Okleina obustronna kolor srebrno-szary faktura drewna (RAL 7044),

# Okucia WINKHAUS,

# Pakiet szybowy z ciepłą ramką w kolorze jasno szarym RAL 7035 EN 673,

# Klamka typ 1006  T40 F1 srebrna,

# Listwy przy szybowe SL82 srebrno szare 7155.05,

# Nawietrzak AERECO EMM 737 RAL 7045.

# Osłonki zawiasów ramowych i skrzydła F-1- ELOX

# Zaślepki otworów odwadniających RAL 7001-srebrno-szary.

# Dyble stalowe wkręcane Fi 7,5x150 mm z uszczelkami polipropylenowymi.

- Odporność na obciążenie wiatrem – C2.

- Wodoszczelność okna nieosłonięte -  5A wg: PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi - Wodoszczelność -- Metoda badania” .

- Substancja niebezpieczne – nie zawiera.

- Nośność urządzeń zabezpieczających – 350N.

- Przepuszczalność powietrza – 2.

- Przenikalność cieplna okna U W/m2K – 1,1.

- Współczynnik promieniowania słonecznego g: 4x14x4x14x4 Ar U=0,6 EN 673 – 0,53.

- Współczynnik przepuszczalności światła „Lt”: 4x14x4x14x4 Ar U=0,6 EN 673 – 0,74.

Uwagi:

  - Przy dokonywaniu pomiarów roboczych przez wykonawcę, uwzględnić grubość ocieplenia szpalet zewnętrznych i profilowanie pod parapety zewnętrzne.

  - Można zastosować inny system okien i wyposażenia o równorzędnych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym.

KONIEC OPRACOWANIA